Załączniki nr 1 do SIWZ oraz wzoru umowy
Lp	nazwa	parametry	jednostka	ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kosiarka do trawy	z technologią Sidewinder dzięki, której można przesuwać części tnące z jednego boku na drugi. Szerokość robocza 183 cm , hydrauliczna regulacja prędkości wrzecion / a) silnik: / - model 3-cylindrowy, / - wartości – 16 kW (21,5 KM), / - pojemność skokowa min 1123 cm3 / - paliwo - Diesel / - chłodzenie – ciecz / b) jednostka trakcyjna: / - rama – stal gięta spawana, orurowanie stalowe / - napęd 3WD, hydrostatyczny, / - pojemność zbiornika paliwa min 28 litrów / - pojemność hydrauliczna min 23 litry / - hamulce – hydrostatyczne, postojowy / c) opony: / - przednie – 20x 10-12, 4-warstwowe, Turf Trac / - transport – 0-14 km/h / - wsteczny – 0-6 km/h / d) panel sterujący: / - układ kierowniczy – wspomaganie, regulowany kąt kierownicy / - siedzenie – regulowane / - kontrolery – pedały kontroli trakcji, joystick do podnoszenia i opuszczania jednostki tnącej oraz blokady transportowej, ręcznie sterowana szybkość wrzeciona i pokrętło do funkcji backlap, przełącznik WOM, dźwignia zmiany przepustnicy koszenia i transportu / - czujniki – licznik godzinowy, ilość paliwa, świece żarowe, zasilanie, ciśnienie oleju i wskaźnik temperatury płynu chłodzącego / e) elektryka: / - bateria – 12 - woltowa, przy temp. 18 0 C - alternator–40-amperowy z regulatorem/prostownikiem / - blokady – operator na siedzeniu, WOM, transport/praca jednostki tnącej, pedał trakcji / f) wymiary: / - rozstaw osi – 142 cm / - długość – 248 cm / - rozstaw kół - 140 cm / - rozstaw kół podczas transportu – 203 / - wysokość – 180 cm / - waga min 800 kg z Sidewinder / g) jednostki tnące: / - trzy wymienne wrzeciona o średnicy 17,8 cm / - opcje Sidewinder – przesunięcie jednostek tnących ± 30 cm na lewo lub prawo od środka, 61 cm całkowitego przesunięcia / - opcje ostrzy – 5,8 i 11 ostrzy na wrzecionie dla jednostki tnącej o szerokości 68,6 cm, 5 i 8 ostrzy na wrzecionie dla jednostki tnącej o szerokości 81,3 cm / - wysokość koszenia –możliwość regulacji 6-45 mm (1/4 – 13/4 ), stały 13-67 mm (1/2 – 25/8‘’) / - szerokość koszenia od 180 cm do 216 cm / - częstotliwość cięcia – kontrolowana ręcznie, w zależności od prędkości / - backlapping w standardzie / - dopasowanie noża odcinającego do wrzeciona system DPA ( dopasowanie dwupunktowe) / - tylne rolki – pełne / - przednie rolki / – pełne, segmentowe lub anti – scalp / h) certyfikaty CE	Szt.	1
2	Kosiarka do trawy	Mała do greenów : / silnik o mocy 4,5 KM ( 3,32 kW) / silnik 4 suwowy z napędem na wał tylny / przedni wałek o średnicy 5,1 cm / prędkości koszenia max 6 km/h transportowa max 8,5 km/h / waga 94-110 kg / jednostka tnąca z 11 nożami na wrzecionie / wysokość koszenia 2,0-do25,4mm / System DPA(dual point adjustment) / koła transportowe	Szt.	1
3	Podkaszarka do trawy	trawy spalinowa - silnik dwusuwowy / moc min 1 kW / pojemność zbiornika paliwa min 0,5 l / pojemność silnika 25 cm sześciennych / zrównoważony poziom drgań / obroty max 6500 / głowica żyłkowa z możliwością instalowania tarczy tnącej / poziom hałasu <100 db	Szt.	2
4	drukarka fiskalna	Mała przenośna	Szt.	1
5	Maszyna do mycia piłek	pojemność jednorazowa min 400 piłek / - wydajność min 200 piłek/min / - silnik 24 V / - zasilanie 230V, 50 Hz / - zużycie wody 4l/min +/- 3 % / - ciśnienie wody 1,96 – 12 bar / - certyfikaty zgodnie z przepisami prawa	Szt.	1
6	Urządzenie do wydawania piłek	System płatności: żetony, karty, czytniki. Konstrukcja wykonana z aluminium i stali nierdzewnej. Pojemność min 8000 piłek (z możliwością rozszerzenia ) Wymiary: szerokość: 760 mm długość: 1.010 mm wysokość: 1.476 mm	Szt.	1
7	Symulator golfowy przenośny	symulator golfowy: / - przenośny / - oprogramowanie umożliwiające grę na co najmniej 10 polach oraz czytających co najmniej 5 uderzeń golfowych / -umożliwiający obraz na planszy co najmniej 2m x 2m. / - Wysoki realizm - symulacja oparta na zdjęciach z prawdziwych pól golfowych w technologii HD oraz na zdjęciach geologicznych i satelitarnych - Wysoka jakość pomiaru parametrów uderzenia i lotu piłki która zawiera: Distance – odległość Ball speed - szybkość lotu piłki Club-head speed - szybkość kija w momencie uderzenia Efficiency (“smash factor”) - efektywność uderzenia Launch angle - kąt lotu piłki Swing-path - ścieżka natarcia kija Club head angle at impact - kąt główki kija w momencie uderzenia Ball position re: club-head at impact - pozycja piłki względem główki kija w momencie uderzenia Ball spin - rotacja piłki Spin axis - oś rotacji piłki Trajectory - trajektoria lotu piłki Shaft flex/deflection (dodatkowy moduł) - odczyt szaftu Swing acceleration - przyśpieszenie podczas swingu Angle of Attack - kąt natarcia Swing tempo - tempo swingu - Autoryzowany dystrubutor w kraju - gwarancja krajowa - Asysta on-line w przypadku problemów z oprogramowaniem - System nagrywania i analizy uderzenia przy użyciu dwóch kamer z możliwością natychmiastowej analizy - panel klienta dostępny online gdzie można zachować dane i filmy z analizy - dane dostępne online - Kamery w technologii IST HD	Szt.	1
8	Obudowa śmietnikowa	( wym. 326x136 cm wys. 183 cm) -konstrukcja stalowa ocynkowana, poszycie deski impregnowane.	Kpl	1
9	Mata do wybijania piłek	Maty treningowe do golfa - (driving range mat) / mata o wymiarach 1,5 m na 1,5m / 4 otwory (po każdej ze stron) wraz z gumowymi tee w ilości 50 szt / poliamidowe włókno koloru zielonego dziane, nie taftowane w matę / powyżej 500 000 włókien na 1m/kwadratowy / zwiększony współczynnik tarcia oraz zwiększoną odporność na ścieranie / podklejona na min 3 warstwach amortyzujących oraz tłumiących. Zapewniających ochronę stawu łokciowego i profesjonalne wykonanie uderzenia. / Podkład wykonany z warstw kauczuku lub PVC. / Waga całkowita: do 50kg	Szt.	4
10	Zbieraczki ręczne do piłek	materiał - plastik lub PP / z systemem umożliwiającym zbieranie piłek bez pochylania się / pojemności 90 - 100 piłek	szt	5
11	Zbieraczka ciągniona dwusekcyjna do piłek	zbieraczka ciągniona dwusekcyjna do piłek: / - pojemność min 1400 piłek / - szerokość 2 m / - waga – 115 kg +/- 3%	Szt.	1
12	Koszyczki do piłek	druciane z drutu stalowego cynkowanego na gorąco ( nie koroduje) lub plastikowe / pojemność koszyka - 50 piłek / ucho do powieszenia na maszynie wydającej piłki	Szt.	40
13	Piłki golfowe	piłki żółte / 2 warstwowe / 432 dimple / kompresja 90 (-10 % długości lotu piłki) / napis RANGE oraz Akademia Golfa w Lublinie	Szt.	5000
14	Dołki golfowe	dołki golfowe standard / wysokość 150 mm / średnica 108mm	Szt.	27
15	Flagi golfowe wraz z masztem z włókna szklanego	flagi i maszty standardowe z włókna szklanego z numeracją od 1-9	Szt.	9
16	Tablice odległościowe na dryving range	tablice odległościowe / wykonane z PP i materiałów niekorodujących o zwiększonej odporności na UV / Odległości 50, 75, 100, 150 oraz 200	Szt.	5
17	Maszty na putting green	maszty wykonane z PP lub aluminium z talerzem umożliwiającym wyjęcie piłki z dołka z numeracją 1-18	Szt.	18
18	Kije golfowe "Putter"	proste kij do puutowania na greenie i minigolfie - 11szt dla prawo i 4 szt. dla leworęcznych.	Szt.	15
19	Kije golfowe "Irons"	standardowe kije golfowe o dużej wytrzymałości z główkami stalowymi / kije o oznaczeniu PW lub 48 stopni-10 szt dla praworęcznych / kije o oznaczeniu PW lub 48 stopni-5 szt dla leworęcznych / kije o oznaczeniu 7-10 szt dla praworęcznych / kije o oznaczeniu 7-5 szt dla leworęcznych / kije o oznaczeniu 8-10 szt dla praworęcznych / kije o oznaczeniu 8- 5 szt dla leworęcznych	Szt.	45
20	Wycinarka do dołków	wycinarka do dołków / wraz z płytą zapobiegającą podnoszeniu darni / otwory wycięte o wymiarze 160x110mm / wycięta darń musi stanowić walec w jednej całości	Szt.	1

RAZEM

     ........................................................
    podpis osoby / osób upoważnionych do
      występowania w imieniu wykonawcy
Zamawiający dopuszcza różnicę +/- 3 % w mocy i wymiarze urządzeń w stosunku do wskazanych parametrów.