Zał. nr 1 do wzoru umowy
Zał. nr 1 do ogłoszenia

Druk Kart „Rodzina Trzy Plus” według przygotowanego projektu graficznego
wraz z opakowaniem zbiorczym

Parametry:

a) nakład: 5 000 sztuk;
b) projekt wizualny karty Programu „Rodzina Trzy Plus” w załączeniu,
c) karty wykonane w standardzie kart bankomatowych;
d) rozmiar karty: 86x54 mm;
e) grubość karty: 0,76 mm;
f) zaokrąglone rogi;
g) druk dwustronny techniką offsetową;
h) całość karty pokryta laminatem w celu zabezpieczenia karty przed uszkodzeniami;
i) gotowa karta powinna być przystosowana do naniesienia przez Zamawiającego w dowolnej części nadruku danych osobowych, daty, ważności przez model maszyny drukującej będącej w posiadaniu Zamawiającego: Evolis Dualis;
j) dostarczenie Kart „Rodzina Trzy Plus” w opakowaniach zbiorczych po 500 szt. w miejsce wskazane przez Zamawiającego własnym transportem Wykonawcy i na jego koszt.

Wizualizacja wzoru Karty jako załącznik poniżej.

Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia

Karta AWERS

Karta REWERS