Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem umowy jest rozbudowa i modernizacja wraz z asystą systemu kolejkowego funkcjonującego w Urzędzie Miasta Lublin służącego do zarządzania obsługą klientów (dalej: System).

W ramach modernizacji i rozbudowy Systemu, Wykonawca:

- zmodernizuje oraz dostarczy dodatkowe urządzenia do funkcjonującego systemu 
w lokalizacji:

- Biuro Obsługi Mieszkańców ul. Filaretów 44,

- Biuro Obsługi Mieszkańców ul. Wieniawska 14,

- podłączy system zainstalowany w BOM przy ul. Filaretów 44 do systemu centralnego funkcjonującego w Urzędzie Miasta Lublina,

- zaktualizuje oprogramowanie umożliwiające centralne zarządzanie wszystkimi lokalizacjami według ustalonych standardów obsługi,

- uruchomi system w BOM przy ul. Filaretów 44 według nowej konfiguracji,

- przeszkoli pracowników i administratorów Systemu.

W ramach asysty Wykonawca:

- zapewnieni kompleksową obsługę techniczną Systemu w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.01.2018 r.,

- zapewnieni wsparcie w zakresie funkcjonowania oprogramowania (Software Maintenance) w okresie 01.02.2017 – 31.01.2018,

Zamawiający dla istniejącego systemu wykorzystuje  platformę sprzętową (maszynę wirtualną)
z zainstalowanym Systemem operacyjnym Windows Serwer 2008 R2 64 bit w wersji Standard lub wyższej, dedykowaną dla Systemu kolejkowego oraz środowisko bazodanowe MS SQL Server 2008 R2 Standard znajdujące się na osobnej maszynie wirtualnej o podobnych parametrach.

- Szczegółowy opis wymagań na modernizację i rozbudowę Systemu kolejkowego 
funkcjonującego w Urzędzie Miasta Lublina.

- Sprzęt

Biuro Obsługi Mieszkańców ul. Filaretów 44

- automat biletowy z monitorem dotykowym LCD 17” oraz podstawą – 1 szt.,

- wyświetlacz stanowiskowy czteroznakowy (diody LED w kolorze czerwonym) – 8 szt.

- terminal stanowiskowy sprzętowy – 8 szt.

- moduł głosowego przywołania z dwoma głośnikami

- pozostałe elementy niezbędne do uruchomienia dodatkowych elementów

Biuro Obsługi Mieszkańców ul. Wieniawska 14,

- głośnik do modułu głosowego przywołania – 1 szt.,

- Oprogramowanie

Zamawiający posiada centralny system kolejkowy Qmatic Orchestra, który wspiera obsługę klienta
w 15 punktach obsługi Urzędu Miasta Lublin.

Dostawca zobowiązany będzie dostarczyć licencje niezbędne do podłączenia systemu w BOM przy ul.  Filaretów 44 do systemu centralnego Qmatic Orchestra.

Funkcjonalności systemu kolejkowego:

| Element | Funkcjonalność |
| --- | --- |
| Oprogramowanie systemu kolejkowego | Centralny system zarządzania obsługą klientów, w pełni skalowalny i przystosowany do szybkiej i łatwej adaptacji. Oprogramowanie zainstalowane na centralnym serwerze sterującym pracą wszystkich oddziałów, o poniższych cechach: obsługa i administracja systemu z poziomu przeglądarki internetowej wsparcie dla Internet Explorer 8/9, oraz Firefox 3.x i wyższych brak konieczności instalowania tzw. „grubego klienta” aplikacji centralna administracja wszystkimi elementami systemu w zakresie konfiguracji jak i wizualizacji (dotyczy ekranów automatów biletowych łączność poprzez sieć LAN/WAN możliwość implementacji na serwerach wirtualnych zapis wszystkich danych w jednym miejscu (centralna baza danych operacyjnych i statystycznych systemu) prosta adaptacja - każdy oddział może funkcjonować z względnieniem lokalnych potrzeb i wymagań (możliwość odstępstw od konfiguracji globalnej na każdym poziomie systemu) możliwość dowolnego grupowania oddziałów, np. ze względu na wielkość, czy lokalizację logowanie do systemu za pomocą użytkownika i hasła, oraz poprzez LDAP, przy jednoczesnym wsparciu dla Single Sign-on (jednokrotne logowanie do systemu już podczas logowaniu do domeny) centralny baza danych personelu centralna baza danych rejestrowanych operacji centralny system licencjonowania możliwość rozszerzania funkcjonalności o licencje czasowe modułowa architektura aplikacji bazodanowa architektura ułatwiająca integrację z innymi systemami |
| Oprogramowanie systemu kolejkowego - funkcjonalność poszczególnych modułów | Moduł administratora umożliwiający konfigurację i użytkowanie aplikacji w zakresie: | dodawania i zarządzania użytkownikami systemu dodawania i zarządzania ról użytkowników systemu konfigurację serwera www aplikacji konfiguracji LDAP oraz SSO zarządzania licencjami (aktywacja, deaktywacja, status wykorzystania) konfiguracji grup oddziałów eksportu ustawień i bazy danych systemu do pliku importu ustawień i bazy danych systemu z pliku dodawania oddziałów zmianę statusu oddziału w zakresie: aktywny, nieaktywny konfiguracji typu oddziału i danych globalnych przypisania oddziału do typu oddziału konfiguracji odstępstw od typu oddziału dla dowolnego elementu systemu w dowolnym oddziale zarządzania wyglądem ekranów automatów biletowych oraz biletów, poprzez tworzenie i przypisanie odpowiednich szablonów za pomocą wbudowanej aplikacji webowej typu WYSIWYG, przy jednoczesnej pracy z rozmieszczeniem elementów metodą przeciągnij-upuść płynnego skalowana wielkości poszczególnych elementów dodawania elementów ekranu zawierających informacje systemowe w postaci predefiniowanych widgetów dodawania nowych szablonów raportów usuwanie szablonów raportów konfiguracji globalnych parametrów raportów konfigurację profili pracy stanowisk obsługi z uwzględnieniem czasów oczekiwania, ilości klientów, lub innych parametrów systemowych przypisanie odpowiednich biletów do poszczególnych usług bieżący podgląd liczby obsłużonych osób przez poszczególnych pracowników z poziomu Panelu Podglądu |
|  | Moduł raportowania zawierający i umożliwiający: | szablony raportów zawierające dane dotyczące: - czasów oczekiwania i obsługi dla poszczególnych usług z podaniem wartości średnich i maksymalnych w założonym okresie czasu - rozkładu czasów w przedziałach czasowych i w ciągu dnia - ilości obsłużonych klientów z podziałem na usługi - ilości klientów którzy zrezygnowali z obsługi - ilość klientów z przekroczonymi wartościami granicznymi (dla czasów oczekiwania i obsługi) - ilość zarejestrowanych operacji w rozkładzie miesięcznym - ilość zarejestrowanych operacji per pracownik - średni czas realizacji operacji - efektywność pracowników z podaniem (czasu zalogowania w systemie, czasu przeznaczonego na obsługę klienta, ilości obsłużonych klientów, czasu biernego, tj, nie przeznaczonego na obsługę klienta ) wybór odpowiedniego szablonu raportu w zależności od koniecznych do uzyskania danych ręczny wybór zakresu dat z kalendarz wykluczenie dowolnych dni tygodnia z wybranego zakresu filtrowanie danych w raporcie za pomocą filtrów export do plików typu PDF, XLS, RTF, TXT lub CSV zapisanie utworzonego raportu przypisanie harmonogramu wykonywania dla zapisanych raportów z uwzględnieniem: - częstotliwości wykonywania (codziennie, dnia miesiąca, dnia tygodnia, dnia roku) - godziny wykonywania - data zakończenia wykonywania - typu dystrybucji (email lub zapis na dysku) - formy pliku raportu PDF lub XLS - listy adresowej umożliwiającej podanie wielu odbiorców powrót do zapisanych raportów i ich późniejszą edycję tworzenie raportów przy pomocy techniki |
|  | Moduł rezerwacji wizyt aplikacji | moduł rezerwacji umożliwiający rezerwację wizyt z poziomu sieci LAN, oraz Internet. w ramach aplikacji dostępny będzie podgląd i zarządzanie rezerwacjami. zapewni możliwość usunięcia wizyty |

- Wdrożenie

- aktualizacja i konfiguracja globalna aplikacji  Qmatic Orchestra w centrali,

- dostawa i montaż dodatkowych urządzeń w BOM ul. Filaretów 44,

- dostawa i montaż dodatkowych urządzeń w BOM ul. Wieniawska 14,

- konfiguracja urządzeń do pracy w infrastrukturze Zamawiającego,

- konfiguracja systemu z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych,

- szkolenie personelu na stanowiskach obsługi,

- szkolenie kierowników oddziałów z zakresu zarządzania,

- szkolenie administratorów systemu,

- instrukcja użytkowania w języku polskim.

- Gwarancja

- gwarancja 24 miesiące na dostarczone urządzenia i oprogramowanie.

- Szczegółowy opis asysty:

2.1 Zapewnienie 12 miesięczne kompleksowej obsługi technicznej systemu Qmatic w ramach którego Dostawca zagwarantuje:

- dostawę materiałów eksploatacyjnych,

- bezpłatne usuwanie awarii niespowodowanych błędem użytkownika,

- bezpłatną wymianę niesprawnych elementów systemu (wyświetlaczy, terminali, automatu biletowego, zasilaczy, etc),

- usunięcia awarii do 72 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia,

- zastępcze urządzenie na czas naprawy, jeżeli naprawa trwa dłużej niż 72 godziny,

- wsparcie telefoniczne bez ograniczeń ilościowych,

- nieodpłatne doradztwo w zakresie aktualizacji oprogramowania,

2.2 Zapewnienie w okresie 01.02.2017 – 31.01.2018 wsparcia w zakresie funkcjonowania oprogramowania (Software Maintenance).