Projekt ZIELENI PRZY POMNIKU WIĘŹNIÓW ZAMKU LUBELSKIEGO NA CMENTARZU RZYMSKO – KATOLICKIM PRZY UL. LIPOWEJ W LUBLINIE

Inwestor:

Opracował: mgr inż. Iwona Brankiewicz

Data: grudzień 2017

I. PRACE PORZĄDKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

Usunięcie krzewów iglastych i bylin na pow.  34,50 m2

II. NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia żwirowa na stabilizatorach elastycznych (ułożenie zgodnie z zaleceniami producenta), żwir płukany w kolorze szarym o frakcji 16-32 mm. - 2,10 m2

III. SZATA ROŚLINNA

1. Zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi ±10 cm oraz wywiezienie poza teren opracowania. Dowiezienie ziemi urodzajnej (3,50 m3), ziemię pod nasadzenia należy przekopać na głębokość ok. 20 cm i wymieszać z glebą żyzną + ziemia ogrodnicza 100 zł m3

2. Na przygotowanym gruncie należy wyłożyć agrotkaninę w kolorze czarnym o gramaturze min. 90g/m2 (16 m2 x 2). Agrotkaninę należy przymocować za pomocą obrzeży typu Eko-bord (18,5 mb x 2).

3. Nasadzenia wysypać korą średnio mieloną (warstwa 5 cm  na pow. 16 m2 x 2)

| DOBÓR GATUNKOWY |
| --- |
| LP. | NAZWA ŁACIŃSKA | NAZWA POLSKA | ROZSTAWA | ILOŚĆ | UWAGI |  |
| 1 | Hedera helix | bluszcz pospolity | 5 szt/m2 | 86 |  |  |
| 2 | Hedera helix ‘Profesor Seneta’ | bluszcz pospolity odm. ‘Profesor Seneta’ | 5 szt/m2 | 28 |  |  |
| 3 | Hemerocallis ‘White Perfection’ | liliowiec odm. ‘White Perfection’ | 5 szt/m2 | 20 | białe wysokie |  |
| 4 | Hemerocallis ‘Campfire Embers’ ‘Double Firecracer’ ‘Crimson Pirate’ ‘Anzac’ ‘Maksymilian Kolbe’ | liliowiec odm. ‘Campfire Embers’ ‘Double Firecracer’ ‘Crimson Pirate’ ‘Anzac’ ‘Maksymilian Kolbe’ | 5 szt/m2 | 36 | czerwone niskie |  |
| 5 | Tulipa ‘Hacuun’ | tulipan odm. ‘Hacuun’ | 25 szt/m2 | 150 | białe wysokie ± 40 cm, kwitnienie III-IV |  |
| 6 | Tulipa ‘Rob Verlinden’ | tulipan odm. ‘Rob Verlinden’ | 25 szt/m2 | 150 | czerwone ± 25-30 cm, kwitnienie III-IV |  |