Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa akcesoriów do Zespołu Szkół nr 13 przy ul. Berylowej 7 w Lublinie.
Lp.	Przedmiot dostawy
1	Podłoga interaktywna / Dywan interaktywny
2	Wózek na tablety / mobilna szafka na tablety
3	Zestaw głośników Bluetooth
4	Słuchawki
5	Kamera internetowa

# Wymagania ogólne

L.p.	Opis wymagań
1	O ile inaczej nie zaznaczono, wszelkie zapisy SOPZ zawierające parametry techniczne należy odczytywać jako parametry minimalne.
2	Dostarczane akcesoria muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż w styczniu 2019 r.
3	Dostarczony Sprzęt musi mieć okablowanie, zasilacze oraz wszystkie inne komponenty, zapewniające właściwą instalację, możliwość uruchomienia oraz użytkowanie w typowym środowisku, np. przewody zasilające, zasilacze, uchwyty.
4	Sprzęt musi być wyposażony we wszystkie niezbędne do jego działania i zapewnienia wymaganych funkcjonalności Sprzętu standardowe rozwiązania softwarowe wraz z prawem do bezterminowego korzystania przez Zamawiającego z tych rozwiązań w takiej funkcji jednakże w każdym przypadku nie krócej niż przez czas w jakim będzie technicznie możliwe używanie Sprzętu.
5	Dokumenty gwarancyjne wystawiane lub przekazywane przez Wykonawcę powinny być zgodne z SIWZ.
6	Oprogramowanie i wszystkie licencje pochodzić będą z legalnego, tj. akceptowanego przez producenta Oprogramowania, kanału dystrybucji oraz zostanie udostępnione Zamawiającego do korzystania na warunkach stosowanych lub akceptowanych przez takiego producenta.

# Wymagania szczegółowe
1. Podłoga interaktywna/ Dywan interaktywny liczba sztuk:5
Lp.	Nazwa parametru	Minimalne wartości wymagane przez Zamawiającego
1.	Wbudowany komputer klasy PC	tak
2.	Wbudowany projektor	tak
3.	Wielkość wyświetlanego obrazu	min. 270 x 210 cm
4.	Rozdzielczość	min. 1024 x 768
5.	Jasność projektora	min. 3100 lumenów
6.	Żywotność źródła światła	min. 4000 godzin
7.	Wbudowany głośnik (głośniki)	o mocy min. 10 W
8.	Złącza	min. USB, VGA
9.	Minimalne funkcje	sterowanie za pomocą pilota, bezprzewodowa łączność z Internetem, możliwość zdalnej aktualizacji
10.	Wyposażenie minimalne	min. Urządzenie główne, pilot zdalnego sterowania, akcesoria montażowe, kabel zasilający, instrukcja obsługi, oprogramowanie – pakiet aplikacji zawierający gry i zabawy, pilot z bateriami, pisaki, przewód audio, przewód VGA (min. 15 m), przewód HDMI (min. 15 m), przewód USB dł. min. 5m, przewód zasilający, instrukcja obsługi w języku polskim, uchwyt montażowy
11.	Instruktaż	Wykonawca przeprowadzi instruktaż stanowiskowy dla min. 2 osób w siedzibie szkoły, do której dostarczony będzie sprzęt.
12	Montaż	Wykonawca zamontuje sprzęt w siedzibie szkoły, do której będzie on dostarczony.
13	Funkcje diagnostyczne/serwisowe	dostęp do internetu umożliwiający: zdalne wykonywanie upgrade, dogrywanie nowych funkcji i gier, prace konserwacyjne. Preferowany interfejs RJ45
14	Okres gwarancji	min. 24 miesięcy

2. Wózek na tablety - mobilna szafka na tablety liczba sztuk:3
Zamawiający posiada 90 szt. tabletów Samsung Tab S6 Lite. Dla zabezpieczenia tych urządzeń i zapewnienia optymalnego naładowania akumulatorów zamawia wózek/szafę o następujących parametrach:
Lp.	Nazwa parametru	Minimalne wartości wymagane przez Zamawiającego
1	Ilość urządzeń, które można przechowywać i ładować jednocześnie	min. 30 szt.
2	Każde urządzenie umieszczone w oddzielnej przegrodzie/komorze/półce	tak
3	Czytelnie w sposób unikalny oznaczone przegrody/komory/półki	tak
4	Uchwyty do przemieszczania po obu stronach	tak
5	Kółka jezdne	cztery (z gumy nie brudzącej) o nośności min. 100 kg na kółko, w tym dwa z hamulcem
6	Gumowe narożniki na krawędziach dolnych wózka	tak
7	Drzwi	zamykane kluczem. Zamek zabezpieczający z blokadą w 2 punktach
8	Otwory wentylacyjne w korpusie do cyrkulacji powietrza	tak
9	Typ ładowania	230V lub USB z obciążalnością prądową przystosowaną do posiadanego przez zamawiającego modelu tabletu
10	Przewód przyłączeniowy zasilający o długości min. 3 m	tak
11	Okres gwarancji	min. 24 miesięcy

3. Zestaw głośników Bluetooth liczba sztuk: 51
Lp.	Nazwa parametru	Minimalne wartości wymagane przez Zamawiającego
1.	System głośników aktywnych, co najmniej 2 drożnych	układ głośników: 2.0
2.	Moc głośników satelitarnych	min. 2 x 25 W (RMS),
3.	Łączność bluetooth	min. 4.0
4.	Matowe wykończenie lub maskownice	tak
5.	Wejścia/Wyjścia	RCA lub/i jack 3.5mm
6.	Wszystkie niezbędne akcesoria do uruchomienia	min. zasilający, sygnałowy jack 3.5mm
7.	Pilot z bateriami	tak
8.	Możliwość regulacji dźwięku za pomocą fizycznych przycisków/pokręteł na obudowie lub dedykowanym pilocie	min. głośność, tony niskie, tony wysokie
9.	Okres gwarancji	min. 24 miesięcy

4. Słuchawki	liczba sztuk: 80
Lp.	Nazwa parametru	Minimalne wartości wymagane przez Zamawiającego
1.	Rodzaj	Nauszne na pałąku dźwięk 2.0 z mikrofonem na pałąku
2.	Dynamika głośnika / czułość	Min. 95 dB
3.	Impedancja	Max. 36 ohm
4.	pasmo przenoszenia	Min. 20 Hz – max. 22000 Hz
5.	Wielkość membrany	max 43mm
6.	Łączność	Przewodowa – kabel długości min. 1.2m
7.	Wykończenie	Pałąk plastik i/lub metal, materiały wykończeniowe gąbka pokryta materiałem skóro-podobnym. Nauszniki pokryte materiałem skóro-podobnym, który można przecierać szmatką dezynfekującą.
8.	Wejścia/Wyjścia	1 x mini Jack 3.5 mm (4 polowy) . Jeżeli słuchawki zakończone są złączem 2 x mini Jack 3.5 mm (mikrofon/głośniki) to należy dostarczyć przelotkę gniazdo jack 2x 3.5mm 3 polowe – wtyk 3.5mm 4 polowy
9.	Mikrofon	tak, na pałąku
10.	pasmo przenoszenia mikrofonu	Min. 90 – Max. 15 000 Hz
11.	waga słuchawek z mikrofonem	Max. 200 g
12.	gwarancja	min. 24 miesięcy

5. Kamera internetowa liczba sztuk: 60
Lp.	Nazwa parametru	Minimalne wartości wymagane przez Zamawiającego
1.	Rodzaj	Kamera internetowa USB
2.	Rozdzielczość połączenia	Min. 1920x1080 przy min. 30 kl/s
3.	Kąt widzenia	Max. 85 stopni
4.	Łączność	Min. USB 2.0 typ A
5.	Montaż	Możliwość instalacji na płaskim podłożu np. powierzchni stołu oraz możliwość montażu (uchwyt) na monitorze.
6.	Autofocus	opcjonalny
7.	Mikrofon	tak
8.	gwarancja	min. 24 miesięcy