Załącznik nr 1 do umowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Regały przesuwne dwustronne:
  1. wysokość całkowita: 234 cm,
  2. długość użytkowa: 210 cm plus maskownica i korba,
  3. głębokość: 2 x 30 cm,
  4. ilość poziomów półkowych: 6 półek plus dach,
  5. półki przestawne co 20 mm,
  6. odstęp między poziomami półkowymi 33 cm,
  7. nośność półki – minimum 80 kg,
  8. konstrukcja regału wykonana w systemie ze stężeniami
  9. ciąg wyposażony w:
    1. napęd,
    2. układ jezdny,
    3. kierownicę z blokadą przesuwu, kierownica zamykającego regału wyposażona w zamek,
  10. ilość ciągów: 3,
  11. ilość mb. - 75,6.
2. Regały przesuwne jednostronne:
  1. wysokość całkowita: 234 cm,
  2. długość użytkowa: 210 cm plus maskownica i korba,
  3. głębokość: 1 x 40 cm,
  4. ilość poziomów półkowych: 6 półek plus dach,
  5. półki przestawne co 20 mm,
  6. odstęp między poziomami półkowymi 33 cm,
  7. nośność półki – minimum 80 kg,
  8. konstrukcja regału wykonana w systemie ze stężeniami,
  9. ciąg wyposażony w:
    1. napęd,
    2. układ jezdny,
    3. kierownicę z blokadą przesuwu, kierownica zamykającego regału wyposażona w zamek
  10. ilość ciągów: 1,
  11. ilość mb. - 12,6.

Regały powinny posiadać odpowiednią klasyfikację ogniową.