Dostawa urządzeń sieciowych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:
Dostawa urządzeń:

1. Dostawa 8 (ośmiu) fabrycznie nowych urządzeń Ubiquiti UniFi Switch Flex Mini (USW-Flex-Mini) wraz z zasilaczami zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia w punkcie 1.
2. Dostawa 12 (dwunastu) fabrycznie nowych przełączników sieciowychS4600-28P-SI zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia w punkcie 2.
3. Dostawa 10 (dziesięciu) fabrycznie nowych punktów dostępowych Ubiquiti UniFi 6 Lite (U6-Lite) wraz z zasilaczami, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia w punkcie 3.

Wymagania szczegółowe:

1. Przełącznik (switch) Ubiquiti UniFi Switch Flex Mini (USW-Flex-Mini) lub równoważny ( 8 sztuk ) spełniający poniższe parametry techniczne:
1. Interfejs sieciowy: 5 gigabitowych portów Ethernet 10/100/1000 Mb/s
2. Interfejs zarządzania: Ethernet In-Band
3. Sposób zasilania: USB Typ C, 5V, 1A (4.7 – 5.3V); 802.3af/at PoE (44 - 57VDC, 0.05 - 0.04A)
4. Wejście PoE: 802.3af/at PoE
5. Maks. pobór mocy	2,5 W
6. zarządzany przez Ubiquiti Controler
2. Przełącznik S4600-28P-SI lub równoważny ( 12 sztuk ) spełniający poniższe parametry techniczne:
1. Interfejsy: 24x 10/100/1000Base-T RJ45 + 4x 100/1000Base-X SFP
2. Przepustowość: 42 Mp/s
3. Ramki jumbo: 12 K
4. Pamięć FLASH: 32 MB
5. Pamięć RAM: 128 MB
6. obsługiwane protokoły: 802.1Q 4K VLAN, Port-based VLAN, Protocol-based VLAN, IP subnet based VLAN, Voice VLAN, Mac VLAN, LACP, RADIUS, TACACS+, SSH v1/v2, DHCP/DHCPv6 snooping, IP/IPv6 Source Guard, Port security, IEEE 802.1x port-based / mac-based, Multicast VLAN, IGMP v1,v2, v3, IGMP Query, IGMP Snooping (v1,v2,v3), GUI (Web), Telnet, SNMP v1/v2c/v3, TFTP/FTP, SNMPv2c/v3, mac authentication bypass (MAB), zarządzanie przez CLI oraz SNMP,
7. Zasilanie: 230V AC

3. Punkt dostępowy Ubiquiti UniFi 6 Lite (U6-Lite) lub równoważny (10 sztuk) spełniający poniższe parametry techniczne:
1. Procesor: 880 MHz MIPS 1004 KEc
2. Pamięć: 256 MB
3. Interfejs zarządzania: Ethernet In-Band
4. Interfejs sieciowy: (1) 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ45
5. Zasilanie: 802.3af PoE, Passive PoE (48V)
6. Pobór prądu: 12W
7. Moc nadawania: 2.4GHz – 23dBm, 5GHz - 23dBm
8. MIMO: 2.4GHz – 2x2, 5GHz - 2x2
9. Przepustowość: 2.4GHz – 300Mbps, 5GHz - 1201 Mbps
10. Wi-Fi Standards: 802.11a/b/g, Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6
11. Bezpieczeństwo: WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3*)
12. Obsługiwana ilość klientów: 300+
13. zarządzany przez Ubiquiti Controler

Na wymienione powyżej urządzenia wymagane jest udzielenie gwarancji na okres minimum 12 miesięcy.