Załącznik nr 1 do umowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
1. Notebook profesjonalny ze stacją dokującą	Liczba sztuk:1 szt.
Lp.	Tytuł	Opis
	Procesor	64bit o architekturze x86, / osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 26000 punktów (wynik średni na dzień nie wcześniejszy niż dzień opublikowania ogłoszenia)
	Pamięć RAM	Co najmniej 32GB z możliwością rozbudowy do 64GB, w przypadku zainstalowania pamięci mniejszej niż 64GB musi pozostać minimum 1 dodatkowy wolny slot na moduł pamięci, który umożliwia rozbudowę do min. 64GB
	Dyski	SSD o pojemności co najmniej 1TB
	Karta graficzna	wspierająca co najmniej DirectX 11, OpenGL 4 / wspierająca obsługę co najmniej 2 monitorów, osiągająca w teście PassMark G3D Mark wynik nie gorszy niż 18000 punktów (wynik średni na dzień nie wcześniejszy niż dzień opublikowania ogłoszenia)
	Typ ekranu	Przekątna ekranu w zakresie 13”-14,5” z podświetleniem LED lub oled, rozdzielczość co najmniej 2560x1440
	Karta sieciowa (zintegrowana)	Wi-Fi min. 802.11ax, Bluetooth min. 5.0
	Kamera	Wbudowana
	Złącza i inne	co najmniej 1 porty USB 3.0 typu A lub wyższe, w tym co najmniej 1 port USB 3.0 typu C lub Thunderbolt, wbudowane port RJ-45 lub dostarczona przelotka USB-C na RJ45 o przepustowości 10/100/1000 Mbps / Złącze na słuchawki i mikrofon lub combo / Cyfrowe złącze HDMI z obsługą audio lub Display Port z obsługą audi
	Masa	Max. 1,8 kg
	System operacyjny	System operacyjny 64 bitowy, obsługa co najmniej 32GB pamięci RAM, / W pełni wspierający DirectX 11, / W pełni wspierający NTFS w zakresie zapisu i odczytu, obsługi plików skompresowanych, praw dostępu ACL. / Zapewniający pełną integrację z domeną opartą na Windows Server 2019, którą posiada Zamawiający i zarządzanie poprzez Zasady Grup (GPO)
	Zasilanie	W zestawie ładowarka/zasilacz tego samego producenta co zaoferowane urządzenie o mocy nie mniejszej niż 200W
	Rok produkcji	2023 lub później z oficjalnego kanału dystrybucji
	Gwarancja	Min. 60 miesięcy
	Wyposażenie	Torba, dostosowana do rozmiarów notebooka z dodatkową zewnętrzną kieszenią na zasilacz i rączką oraz regulowanym paskiem na ramię Wypełnienie torby z tworzywa zabezpieczającego komputer przed uszkodzeniem
	Licencja Dostępowa	Licencja dostępowa User CAL w wersji Open License dla instytucji rządowych dla infrastruktury Active Directory opartej na Windows Server 2019, którą posiada Zamawiający. Licencja na Gminę Lublin.
	Stacja dokująca	Tego samego producenta co zaoferowany laptop / z obsługą jednocześnie: / 1x monitory w rozdzielczości min. 3840x2160@30Hz / 1x monitory w rozdzielczości min. 1920x1080@30Hz / Typ złącza: cyfrowe z audio (HDMI lub DP). / Złącza: min. 3x USB 2.0 lub wyższe w tym min. / 2x USB 3.0, / Wyjście RJ-45 10/100/1000 Mbps / Podłączenie do laptopa za pomocą min. USB 3.0 / W zestawie zasilacz o mocy nie mniejszej niż 150W / W komplecie wszystkie niezbędne do uruchomienia kable zasilające, kable sygnałowe, akcesoria montażowe

2. Mikser audio	Liczba sztuk:1 szt.
Lp.	Tytuł	Opis
1.	Liczba Kanałów	Min. 4-kanałowy / max. 8-kanałowy
2.	Wejścia typ 1	Min. 2 mikrofonowy z preamp
3.	Wejście typ 2	Min. 2 wejście liniowe mono
4.	Zasilanie Phantom 48v	Tak
5.	Złącze Phones	Min. 1, stereo z regulacją głośności
6.	Interfejs audio USB	Zintegrowany interfejs audio USB
7.	Kompatybilność	Windows 10 lub nowszy
8.	Gwarancja	Min. 36 miesięcy

3. Konwerter HDMI na LAN 4K	Liczba sztuk:1 kpl.
Lp.	Tytuł	Opis
	Aktywny konwerter HDMI męski na LAN żeński	Wsparcie dla HDMI min. 1.4 (HDCP)
	Rozdzielczość	3480x2160@30Hz przy min. 30m, FullHD przy min. 60m
	Interfejs odbiornika	Output 1x HDMI, 1x RJ-45
	Interfejs nadajnika	Input 1x HDMI i Output 1x HDMI,1x RJ-45
	Obsługa przewodu Ethernet	min. CAT 5e
	Funkcje	Transmisja sygnału HDMI po sieci LAN, obsługa audio i wideo w ramach złącza HDMI
	Zasilanie	Sieciowe 230V, wtyczka francuska, zasilacz w zestawie
	Rok produkcji	2023 lub później z oficjalnego kanału dystrybucji
	Kompatybilność	Windows 10 lub nowszy
	Gwarancja	Min. 36 miesięcy

4. Kabel DisplayPort HDMI	Liczba sztuk:1 szt.
Lp.	Tytuł	Opis
	Rozdzielczość	Min. 4K 3480x2160@30Hz wraz z audio
	Interfejs	DP męski, HDMI męski
	Długość	Min. 3m
	Rok produkcji	2023 lub później z oficjalnego kanału dystrybucji
	Kompatybilność	Windows 10 lub nowszy
	Gwarancja	Min. 24 miesięcy

5. Adapter Lightning HDMI AV	Liczba sztuk:1 szt.
Lp.	Tytuł	Opis
	Input	Lightning męski
	Output	Lightning żeński, HDMI żeński
	Kompatybilność	MacOS 13 lub nowszy oraz iOS
	Rok produkcji	2023 lub później z oficjalnego kanału dystrybucji
	Gwarancja	Min. 24 miesiące

6. Adapter Hub USB-C	Liczba sztuk:1 szt.
Lp.	Tytuł	Opis
	Port wejściowy	USB-C
	Port wyjściowy	Min. 2 porty wiedo-audio z obsługą jednocześnie 1 razy 3480x2160@30Hz oraz 1 raz 1920x1080@30Hz w standardzie HDMI lub DisplayPort / 2x USB 3.0, / RJ45 1000Mbps, / Jack 3,5mm
	Aktywny - wymaga dodatkowego zasilacza	5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/5A
	Rok produkcji	2023 lub później z oficjalnego kanału dystrybucji
	Kompatybilny	MacOS 13 lub nowszy oraz Windows 10 lub nowszy
	Gwarancja	Min. 24 miesiące

7. Zestaw konferencyjny (mikrofon wraz ze stacja odbiorcza)	Liczba sztuk:2 szt.
Lp.	Tytuł	Opis
	Typ mikrofonu	Dynamiczny
	System transmisji	Bezprzewodowy
	Częstotliwość pracy	2.4 GHz
	Zasięg działania	Minimum 30 metrów (bez przeszkód)
	Zakres częstotliwości mikrofonu	50 Hz - 16 kHz
	Zasilanie nadajnika	2 x ogniwo AA (R6) w zestawie
	Typ odbiornika	Single
	Wyjścia audio	1 x XLR, 1 x 1/4" TRS
	Zakres częstotliwości odbiornika	50 Hz - 16 kHz
	Stosunek sygnału do szumu odbiornika	Minimum 95 dB
	Zasilanie	Zasilacz sieciowy
	Rok produkcji	2023 lub później z oficjalnego kanału dystrybucji
	Pozostałe	Wszystkie niezbędne akcesoria (przewody,zasilacze itd.) do uruchomieniu zestawu zostaną dostarczone w komplecie
	Gwarancja	Min. 36 miesiące

8. Torba	Liczba sztuk:1 szt.
Lp.	Tytuł	Opis
	Zastosowanie	Transport sprzętu multimedialnego
	Materiał	Wytrzymały, odporny na uszkodzenia wraz z rączką wykonaną z miękkim tworzywem.
	Konstrukcja	Zaprojektowany z myślą o wygodnym przechowywaniu i transportowaniu kabli, z dodatkowymi przegrodami na akcesoria, wypełnienie torby z tworzywa zabezpieczającego akcesoriami przed uszkodzeniem
	Pojemność	Regulowane przegrody umożliwiające dostosowanie przestrzeni w torbie do indywidualnych potrzeb co najmniej 2 przegrody na mikrofony/obiektywy oraz min 2 przegrody na kamery/aparaty, / dodatkowa siateczkowa/materiałowa kieszeń zamykana
	Rodzaj paska	Regulowany, zdejmowany
	Kolorystyka	Stonowany szary/czarny
	Wymiary	Nie mniejsza niż 310 x 150 x 450 mm lub suma wymiarów nie mniejsza niż 910
	Rok produkcji	2023 lub później z oficjalnego kanału dystrybucji
	Gwarancja	Min. 24 miesiące

9. Adapter HDMI na USB-C	Liczba sztuk:1 szt.
Lp.	Tytuł	Opis
	Rozdzielczość	3840x 2160@60Hz
	Interfejs	HDMI męski, USB-C żeński,
	Rok produkcji	2023 lub później z oficjalnego kanału dystrybucji
	Kompatybilność	Windows 10 lub nowszy
	Gwarancja	Min. 24 miesiące

10. Adapter HDMI DisplayPort	Liczba sztuk:1 szt.
Lp.	Tytuł	Opis
	Interfejs	DP męski, HDMI żeński
	Rozdzielczość	Min. 1920x1080@30Hz Full HD
	Rok produkcji	2023 lub później z oficjalnego kanału dystrybucji
	Kompatybilność	Windows 10 lub nowszy
	Gwarancja	Min. 24 miesiące

11. Kabel HDMI-DVI	Liczba sztuk:1 szt.
Lp.	Tytuł	Opis
	Rozdzielczość	Min. 1920x1080@30Hz Full HD
	Interfejs	HDMI męski, DVI męski
	Długość	Min. 5m
	Rok produkcji	2023 lub później z oficjalnego kanału dystrybucji
	Kompatybilność	Windows 10 lub nowszy
	Gwarancja	Min. 24 miesiące