Załącznik nr 1 do wzoru umowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Projektor	liczba sztuk: 1
Lp.	Nazwa parametru	Wartość
	Bezlampowy typ projektora / Technologia LASER/LED lub inna bezlampowa	Laser lub LED lub Hybryda
	Technologia projekcji	3LCD,LCD
	Rozdzielczość min.	WUXGA 1920x1200
	Kontrast min.	2 500 000 :1
	Jasność [ANSI lm] min.	7000 lumenów
	Żywotność źródła światła (bez trybu eco) [h] min.	20000h
	Waga netto urządzenia [kg] max.	30
	Wielkość wyświetlanego obrazu	Dostosowany do posiadanego ekranu / Ekran: wysokość 280 cm, szerokość 350 cm / odległość pomiędzy uchwytem projektora a ekranem wynosi: 550 cm
	Menu (na wyświetlanym zewnętrznym ekranie) i instrukcja obsługi w języku polskim, jeżeli nie występuję polski, opcjonalnie angielski.	Tak
	Wejście video VGA D-Sub 15 [szt.] min.	1 szt.
	Wejście video HDMI [szt.] min.	2 szt.
	Złącze RJ-45 LAN min.	1 szt.
	Funkcjonalności	Hdbase-T, Lens Shift, Wymienny obiektyw
	Korekcja obrazu	Keystone min.: / pionowy (+/-) 25 stopni / poziomy (+/-) 30 stopni
	Urządzenie nie wymaga dodatkowych akcesoriów do pracy	Tak
	Pilot (wraz z bateriami) / Kabel zasilający	W zestawie
	Uchwyt do mocowania do sufitu	Dedykowany do projektora / Regulowana długość wysięgnika min. 40 - 70 cm / Min. nie więcej niż 80% masy projektora
	Rok produkcji	2023 lub później z oficjalnego kanału dystrybucji.
	Warunki gwarancji	60 miesięcy, świadczona na miejscu

Extender do prezentacji bezprzewodowej liczba sztuk: 1
(Odbiornik i 2 nadajniki)
Lp.	Nazwa parametru	Wartość
	Rozdzielczość Wyjściowa min.	Full HD
	Złącza nadajnika	HDMI lub USB typ c
	Złącza odbiornika	1 x LAN, 1x (min.) HDMI 1.4
	Odległość przesyłu obrazu między odbiornikiem a nadajnikiem [m] min.	30
	Sieć bezprzewodowa	802.11ac lub Wi-Fi 6 (802.11ax)
	Zasilanie nadajnika	Z portu USB
	Dodatkowe	Obsługa wielu urządzeń jednocześnie, automatyczne dostosowywanie rozdzielczości,szybkie przełączanie źródeł, / niezbędne okablowanie oraz akcesoria do poprawnego funkcjonowania sprzętu
	Kompatybilność z systemami:	Windows, iOS
	Warunki gwarancji	60 Miesięcy

Extender Hdbase-T liczba sztuk: 2
Lp.	Nazwa parametru	Wartość
	Rozdzielczość min.	1920x1080 60@HZ
	Interfejs:	1x HDMI 1x RJ-45
	Obsługa przewodu ethernet min.	Cat 5e
	Funkcje	Transmisja sygnału Audio oraz Wideo w ramach złącza HDMI
	Kompatybilność z systemami:	Windows, iOS

Realizacja umowy i wymagania:

1. Uzgodnienia z Zamawiającym:
1. przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji kart katalogowych urządzeń potwierdzających spełnienie parametrów z ogłoszenia;
2. udzielenie zgody na dalsze prace.
2. Dostawa, uruchomienie wraz z przeprowadzeniem testów sprzętu niezbędnego do realizacji zadania polegającego na:
1. Dostawie i instalacji projektora z obiektywem – 1 szt.
2. Dostawie i instalacji urządzenia w standardzie HDBase-T umożliwiającego transmisję sygnału video HDMI z 2 miejsc na sali do projektora.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania integracji z posiadanym przez Zamawiającego nagłośnieniem, które jest obsługiwane przez urządzenie box M-200. Sygnał źródłowy z komputera ma być przekazywany do projektora, sygnał wideo ma być wyświetlany przez dostarczony projektor, a sygnał wyjściowy audio z projektora ma być przekazany na wejście boxa M-200.
4. Dostawie, instalacji extendera do prezentacji bezprzewodowej.
5. Montaż okablowania niezbędnego do podłączenia ww. urządzeń.
      3. Montaż dostarczonego sprzętu we wskazanej lokalizacji. Rzut sali wraz z wymiarami przedstawia Załącznik nr 2.
4. Uruchomienie i konfiguracja urządzeń w sali do celów konferencyjnych wraz ze szkoleniem dla minimum 2 pracowników/administratorów obsługi.
      5. Wykonanie testów działania sprzętu i przeprowadzenie procedury odbiorowej.
      6. Przekazanie dokumentacji urządzeń oraz instrukcji obsługi w języku polskim.

Sposób realizacji zamówienia:

Wykonawca w dniu podpisania umowy nabędzie prawo wstępu do pomieszczeń, w których będzie wykonywał prace, jednak o każdym swoim wejściu musi każdorazowo informować Zamawiającego, aby ten uzyskał zgodę od ochrony budynku wcześniej przedkładając listę upoważnionych przez Wykonawcę pracowników.

Odbiór przedmiotu zamówienia obejmujący:

1. Przeprowadzenie szkoleń dla minimum 2 osób;
2. Zaaprobowanie przez Zamawiającego poprawności pracy systemu i jego funkcjonalności;
3. Akceptację sposobu wykonania i estetyki.
4. Dostarczenie instrukcji obsługi oraz administracji systemem w języku polskim.